## Slide 1: Chassis (Base del Robot)
The Bionic Tigers – 10464
Traducción – Botrregos Jr. – FTC 7649

## Slide 2: Consideraciones al elegir el Chassis
Velocidad
  ¿Qué tan rapido quieres ir?
Potencia
Maniobrabilidad
Traccion
Terreno
Omni-direccional

## Slide 3: Tipos de Chassis
4 Llantas
6 Llantas
Mecanum
Manejo X
Manejo H
Llantas de traccion de Oruga
Swerve Drive (Manejo de desvio)

## Slide 4: 4 llantas
4 Llantas de Traccion
  Buena traccion
  Mala Maniobrabilidad
2 de traccion y 2 Omni
  Rotacion no Centrada
  Buena Traccion
  Buena Maniobrabilidad
4 Llantas Omni
  Buena Maniobrabilidad
  Mala Traccion
4 Traction
2 Traction
2 omni
4 omni

## Slide 5: 6 Llantas
•Traccion Alta
•Buena maniobrabilidad
•Terreno Versátil
•No se puede deslizar
4 omni 2 traction

## Slide 6: Mecanum
Maniobrabilidad Alta
Traccion Alta
Puede deslizarse
Mejor en un campo plano
Requiere medidad exactas para mejor uso

## Slide 7: Manejo X
Maniobrabilidad Alta
Traccion Mala
Puede Deslizarse
Colocacion de Motores poco convencional
STATIC BUILDUP

## Slide 8: Manejo H
Maniobrabilidad Alta
Puede Deslizarse
Traccion Mala
Usa mucho espacio y motores
STATIC BUILDUP

## Slide 9: Llantas de traccion de oruga
Buena Traccion
Terreno Versatil
Maniobrabilidad Mala
Propenso a romperse

## Slide 10: Swerve Drive (Manejo de Desvio)
Maniobrabilidad Alta
Buena Traccion
Programacion Compleja
Consume Espacio
Diseño Complejo

## Slide 11: Metodos de Chassis
Como llegar del motor a la llanta
Manejo Directo
Manejo de Cadena
Manejo de Cinturon
Manejo de Engranes

## Slide 12: Manejo Directo
El motor y la llanta comparten la misma flecha
Menos probabilidad de fallo
No flexibilidad en la posicion del motor
Desgasta la caja de cambios del motor

## Slide 13: Manejo de Cadena
Posicion de Motor Flexible
Radio de Engane Variable
Distancia Ajustable
Requiere Tension
Mucha Posibilidad de Fallo

## Slide 14: Manejo de Cinturon
Posicion de Motor Flexible
Requiere Poco Mantenimiento
Radio de Engranaje Variable
Relativamente Poca Posibilidad de Fallo
Requiere Colocamiento Preciso
Requiere Tension

## Slide 15: Manejo de Engrane
Posicion del Motor Semi-flexible
Radio de Engrane Variable
Puede Forzarse y Desgastarse
Posibilidad Alta de Fallo

## Slide 16: Consejos y Trucos
Elige basado en tu experiencia
Toma ventaja de flechas en forma hexagonal y de D
Usa estructura consistente como piezas de perfil
Haz diseños CAD y prototipos antes de hacer ensambles complejos
Planea tu Chassis para acomodar los otros mecanismos de tu robot

## Slide 17: Creditos
Esta leccion ha sido escrito por los Bionic Tigers 10464 para FTCTutorials.com
Puedes contactar al autor en:
  Pagina Web:
    http://lovelandrobotics.com/team10464
  Twitter:
    @BionicTigersFTC
  Email:
    BionicTigers10464@gmail.com
Mas lecciones para el FIRST Tech Challenge se encuentran en www.FTCtutorials.com
Este trabajo esta licenciado bajo una
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

## Slide 18
Traducción
Esta lección fue traducida por Botrregos Jr. 7649 para FTCTutorials.com
Puedes contactar al traductor de la siguiente manera:
Más lecciones sobre First Tech Challenge disponibles en www.FTCtutorials.com
Copyright 2020 FTCTutorials.com (Last edit 4/1/2020)
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Facebook:
  @BotrregosJr7649
Instagram:
  @BotrregosJr7649
Email:
  grupobotrregos@gmail.com